PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ ENERGETYCZNO – EMISYJNE KOTŁÓW TECHNIX „MINIWIT”
Wg wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189
SPOSÓB PODAWANIA PALIWA: AUTOMATYCZNY
RODZAJ KOTŁA: KOCIOŁ WIELOFUNKCYJNY

PARAMETR	Symb.	Jedn.	WARTOŚĆ
Moc znamionowa kotła	Qz	[kW]	9	12	15	19	24	30	38	48
PARAMETRY ENERGETYCZNE(*)
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	[%]	83	79	85	86	81	85	85	82
Wytworzone ciepło użytkowe przy 100% mocy	Pn	[kW]	9,2	11,2	14,8	19,3	22,4	30,2	38	46,5
Sprawność użytkowa – / przy 100% mocy	ηn	[%]	85,9	85	88,7	88,4	86	87,7	88	87
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy	Pp	[kW]	2,5	2,8			4,9			12,5
Sprawność użytkowa – / przy 30% mocy	ηp	[%]	86,2	83			85			86
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne – / przy 100% mocy	elmax	[kW]	0,18	0,046	0,21	0,26	0,086	0,26	0,25	0,090
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne – / przy 30% mocy	elmin	[kW]	0,14	0,015			0,021			0,021
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne – / w trybie czuwania	PSB	[kW]	0,001	0,002	0,001	0,011	0,002	0,011	0,011	0,002
PARAMETRY EMISYJNE(**)
Emisja PM	Es PM	[mg/m3]	2	29	7	8	31	35	32	35
Emisja OGC	Es OGC	[mg/m3]	4	8	3	4	6	5	13	7
Emisja CO	Es CO	[mg/m3]	390	450	128	188	192	159	21	106
Emisja NOx	Es NOx	[mg/m3]	325	341	311	302	292	299	330	341
Dane kontaktowe Producenta: / Ślusarstwo-Kotlarstwo Bogdan Witkowski / Tomice, ul. Wodna 6, 63-308 Gizałki / tel. +48 62 74 11 406 / www.kotly-witkowski.pl

(*) – parametry dotyczące paliwa zalecanego (**) – parametry dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń